## Slide 1: Adquisición y filtrado de datos de procesos

## Slide 2: Adquisición
Qué preguntas queremos responder?
Objetivo primario
  Calidad del producto
  Degradación del proceso
Otros objetivos
  Inferir variables
  Optimizar el proceso

## Slide 3: Decisión a Tomar
Gestión de Eventos anormales
1- Detección
2- Identificación
3- Diagnóstico
4- Mitigación

## Slide 4: Gestión de eventos anormales
Mantenimiento predictivo
Mantenimiento reactivo
Mantenimiento preventivo:
Monitoreo inteligente de procesos

## Slide 5: Gestión de activos
Mantenimiento reactivo
  Actúo frente a un evento consumado
Monitoreo inteligente de procesos
  Actúo frente a los primeros síntomas
Mantenimiento predictivo
  Actúo frente a síntomas previos al problema
Mantenimiento preventivo
  Actúo antes de ver el síntoma
:

## Slide 6: Adquisición
Laboratorio tradicional
Turnos
Roles internos (Analistas, supervisores, desarrolladores)
El rol del jefe de laboratorio (interno y externo)
Dependencia jerárquica del jefe de laboratorio
Frecuencia de aquisición (días o fraciones)

## Slide 7: Adquisición
Process Analytical Techology
Desplazamiento del laboratorio
Vacío administrativo
Oportunidad y amenaza
Frecuencia de adquisición (Horas o fracciones)

## Slide 8: Adquisición
Historizadores
Frecuencia de adquisición (minutos o fracciones)
Todas las variables disponibles en una PC

## Slide 9: Decido cómo voy a decidir
Chart: Ocatanaje nafta
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
 | 97.4279 | 97.392 | 97.4945 | 97.4514 | 97.327 | 97.3167 | 97.3256 | 97.4944 | 97.4427 | 97.3907 | 97.4084 | 97.3544 | 97.4438 | 97.4746 | 97.3949 | 97.3501
Chart: Ocatanaje nafta
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
 | 97.8779 | 97.7383 | 99.6326 | 98.2604 | 98.5671 | 99.217 | 99.3773 | 98.7262 | 97.9969 | 99.1906 | 99.8555 | 99.3528 | 98.1313 | 97.8744 | 98.0405 | 99.5284

## Slide 10: Primer filtro: promedio
Tiempo característico del proceso
  Elimino el ruido
  Elimino transcientes asociados al sistema de control
Teorema central del límite
  Puedo usar estadística paramétrica

## Slide 11: Tipos de integración

## Slide 12: ¿Por qué promedio horario?
Depende del tiempo característico del fenómeno que estudio
Depende de si puedo suponer estado estacionario

## Slide 13: Filtro de estado estacionario
Por qué se me ocurre suponer estado estacionario?
El sistema no sería un sistema termodinámico definido
Filtros disponibles
Promedio (representatividad)
Mediana móvil (robustez)
Ventana móvil con eliminación de valores fuera de rango
Fourier

## Slide 14: Segundo filtro
Datos mal medidos
  Not a number ( debería ser el primero pero abuso de PI)
  Negativos
  Sin sentido físico
  Outliers
  Proceso apagado
  Proceso en transición (si supongo estado estacionario)
  Filtro pasa-bajos

## Slide 15: Cuarto filtro
Outliers multivariado

## Slide 16: Distancia de Mahalanovis, Test de Hotelling
Es necesario repetir varias veces para mejorar la estimación de la matriz de covarianza
Lo veremos en detalle más adelante (Gestión de fallas basado en datos)

## Slide 17
Gracias!