## Slide 1: Diagnóstico de fallas basado en primeros principios
Deberíamos estar aprendiendo estadística descriptiva

## Slide 2: Detección de fallas
Control estadístico de procesos

## Slide 3: Control estadístico de procesos

## Slide 4: Límites de control
Proceso en control estadístico
  Ruido blanco (normal)
  No asignable
Proceso fuera de control estadístico
  Alteraciones del proceso

## Slide 5: Cálculo de los límites de control
Promedio del primer grupo
std del primer grupo

## Slide 6: Cálculo de los límites de control

## Slide 7: Determinación de los límites
¿Por qué supongo que la distribución es normal?
  Teorema central del límite
No paramétrico
  Percentil (Mayor cantidad de datos. Si quiero un percentil 99 necesito varios miles de datos)
  No debo suponer nada sobre la distribución

## Slide 8: Versión pobre de estimación de sigma
Se estima sigma a partir del Rango.
No lo veremos porque suponemos que tenemos el problema contrario.

## Slide 9: Versión rica de estimación de sigma
Se estima promedio horarios
No se guardan todos los datos por falta de memoria en el disco.
Eso puede traer problemas si no se setea correctamente el treshold de guardado o el tipo de interpolación

## Slide 10: Versión rica de estimación de sigma

## Slide 11: Versión rica de estimación de sigma
t0
T0+Dt
Y(t0+Dt)
Y(t0)
Y
t
t0
T0+Dt
Y(t0+Dt)
Y(t0)
t
Y

## Slide 12: ¿Por qué falla el SPC?
No hay una única variable

## Slide 13: ¿Por qué falla el SPC?
No hay una única distribución
Chart: P [kg/cm2]
21/9/2004 al 27/10/2004 | 69.0335 | 69.8507 | 68.1776 | 68.8649 | 68.5049 | 69.135 | 68.5058 | 68.9138 | 68.9937 | 69.0756 | 69.1029 | 68.8984 | 69.1046 | 68.6011 | 68.7847 | 67.6868 | 68.612 | 69.3827 | 69.6901 | 69.7793 | 68.3201 | 67.8966 | 69.1809 | 68.1767 | 69.3446 | 69.017 | 68.7822 | 69.5772 | 68.2519 | 69.4718 | 68.2287 | 68.516 | 68.5143 | 69.3207 | 69.1963 | 68.3541
12/02/2003 al 9/3/2003 | 66.9343 | 66.842 | 67.1006 | 67.1713 | 67.1473 | 67.6239 | 67.7652 | 66.348 | 67.4129 | 67.6968 | 67.0306 | 66.9028 | 67.3925 | 68.4737 | 67.3459 | 69.0356 | 67.3551 | 67.6277 | 67.6389 | 67.5045 | 67.1186 | 68.1102 | 69.2859 | 67.4578 | 67.5846

## Slide 14: Solución propuesta del día de hoy
Modelos de primeros principios

## Slide 15: Variables a monitorear con modelos de primeros principios
Residuos:
  Diferencia entre el valor medido y estimado de una variable.

## Slide 16: Variables a monitorear
Identificación:
  Múltiples residuos estructurados

## Slide 17: Tipos de residuos estructurados
Desviación absoluta (ejemplo problema)
Signo (Paper CChE)
Signo y grado (libro polacos)
Signo y grado con distancia de Mahalanobis

## Slide 18: Variables a monitorear
Detección:
  Uno solo residuo.
R = Modelo - Medición

## Slide 19: Modelos de primeros principios
Usos:
Diseño de un proceso
Optimización de un proceso
Análisis de casos What if (cambio de materia prima o especificación)
Inferencia de variables o parámetros
Detección de fallas

## Slide 20: Ajuste de modelos
Se trata de un problema de optimización dónde conozco los resultados del modelo y ajusto los parámetros desconocidos para obtener la menor diferencia posible entre los resultados del modelo y las mediciones experimentales.
Parte de los parámetros puedo obtenerla de mediciones y parte puedo ajustarla. Si voy a ajustar, deberé agrupar los parámetros desconocidos.

## Slide 21: Estrategias de ajuste
¿De dónde saco densidades, porosidades, energías de activación, constantes de equilibrio y cinéticas etc.?
Medir parámetros en el laboratorio
Estimarlos a partir de primeros principios y correlaciones (Hydrocracking)
Plantear un modelo más simple
Si debo ajustar, primero debo recalibrar y testear los caudalímetros y demás instrumentos usados en el modelo y reconciliar.

## Slide 22: Ventajas de los modelos de PP
Pueden tomar en cuenta diferentes tipos de operación
Pueden tomar en cuenta diferentes tipos de carga
Chart: P [kg/cm2]
21/9/2004 al 27/10/2004 | 69.0335 | 69.8507 | 68.1776 | 68.8649 | 68.5049 | 69.135 | 68.5058 | 68.9138 | 68.9937 | 69.0756 | 69.1029 | 68.8984 | 69.1046 | 68.6011 | 68.7847 | 67.6868 | 68.612 | 69.3827 | 69.6901 | 69.7793 | 68.3201 | 67.8966 | 69.1809 | 68.1767 | 69.3446 | 69.017 | 68.7822 | 69.5772 | 68.2519 | 69.4718 | 68.2287 | 68.516 | 68.5143 | 69.3207 | 69.1963 | 68.3541
12/02/2003 al 9/3/2003 | 66.9343 | 66.842 | 67.1006 | 67.1713 | 67.1473 | 67.6239 | 67.7652 | 66.348 | 67.4129 | 67.6968 | 67.0306 | 66.9028 | 67.3925 | 68.4737 | 67.3459 | 69.0356 | 67.3551 | 67.6277 | 67.6389 | 67.5045 | 67.1186 | 68.1102 | 69.2859 | 67.4578 | 67.5846

## Slide 23: Ventajas de los modelos de PP
No suponen linealidad

## Slide 24: Promedio de los residuos o residuo del promedio?
Promedio de los residuos: Es correcto.
Residuo del promedio: Es fácil.

## Slide 25: Tipos de Error y credibilidad
Solución de compromiso entre falas alarmas y no detectados.
Una aplicación que no se usa tiene capacidad de detección cero.

## Slide 26: Caso real steam reforming
Reactor de lecho fijo
Reacción no deseada genera reducción de porosidad del lecho
Modelo de primeros principios para predecir la pérdida de carga
Simplifico la ecuación para caso turbulento

## Slide 27: Detección de contaminación con P en la carga
Chart: fecha

## Slide 28: Cuadrados mínimos R en R

## Slide 29: Resultados
Mi objetivo es conocer el sistema
Mi objetivo es predecir el resultado

## Slide 30: Errores
Error de ajuste vs. Error de Predicción

## Slide 31: Regresión lineal

## Slide 32: Regresión lineal

## Slide 33: Regresión lineal

## Slide 34: Regresión lineal

## Slide 35: Regresión lineal

## Slide 36: Regresión lineal múltiple (sin ruido)

## Slide 37: Regresión lineal múltiple (con ruido)

## Slide 38: Regresión lineal múltiple (ruido no normal)

## Slide 39: Regresión lineal múltiple (término cuadrático)

## Slide 40: Colinealidad
-57.2645 20.7818
3.3606 7.5812
7.6719 11.5194
-18.2413
5.4709
9.5956
B Int. confianza
6.4819 29.1496
4.8136 5.1267
9.8639 10.1517
17.8158
4.9701
10.0078
B Int. confianza

## Slide 41: Colinealidad
B Int. confianza
-29.3433 41.2015
-167.5043 199.1739
-184.0383 182.5933
5.9291
15.8348
-0.7225
-11.5403 66.5214
-5.6667 31.8637
-17.1944 20.1242
27.4906
13.0985
1.4649
B Int. confianza

## Slide 42: Colinealidad
B Int. confianza
-29.3433 41.2015
-167.5043 199.1739
-184.0383 182.5933
5.9291
15.8348
-0.7225
B Int. confianza
26.5286
14.4984
-15.8898 68.9470
13.7691 15.2276

## Slide 43: ¿Dónde Puede fallar la regresión?
Sobre ajuste por usar demasiadas variables

## Slide 44: Selección automática de variables

## Slide 45: El problema a resolver
Predecir la producción acumulada a 180 días de pozos NOC
Variables:
Mediciones:

## Slide 46: Selección no automática

## Slide 47: Caso Ejemplo

## Slide 48: Caso Ejemplo
weights = [0;2;1;0]
y = X*weights + randn(n,1)*0.1

## Slide 49: Caso Ejemplo

## Slide 50: Caso Ejemplo
4

## Slide 51: Caso Ejemplo

## Slide 52: Caso Ejemplo

## Slide 53: Caso Ejemplo

## Slide 54: Caso Ejemplo

## Slide 55: Caso Ejemplo

## Slide 56: Óptimo

## Slide 57: Caso Ejemplo

## Slide 58: Alternativas de regularización

## Slide 59: Caso Ejemplo

## Slide 60: Caso Ejemplo

## Slide 61: Efecto Lambda
weights = [0;2;1;0]
y = X*weights + randn(n,1)*0.1

## Slide 62: Efecto Lambda

## Slide 63: Efecto de aumentar el número de puntos

## Slide 64
    Muchas gracias…